## Slide 1: Cơ sở lý thuyết về pin
Cao Lam Tung, [Member]
EVSELab Co., Ltd.,
410-C1B bldg., No. 01, Dai Co Viet Street,
Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam 100000
Email: tung.cl222709@sis.hust.edu.vn

## Slide 2: Outline
Motivation
Phân loại pin
Pin Lithium
Đọc datasheet

## Slide 3: I. Motivation
Tổng quan về sạc pin
Sạc pin là việc cung cấp dòng điện và điện áp phù hợp cho pin, được thực hiện thông qua bộ biến đổi và phương pháp sạc
Dựa vào các thông số của pin, ta có thể lựa chọn phương pháp sạc phù hợp
Bộ biến đổi
Thuật toán sạc
Pin
Loại pin, vật liệu, dòng áp định mức, thời gian sạc, tuổi thọ,..
Cần có kiến thức về pin

## Slide 4: II. Phân loại pin
So sánh các loại pin trong ứng dụng xe điện
1: Năng lượng điện có thể thu được trên mỗi đơn vị khối lượng của bộ pin.
2: Công suất có thể thu được trên mỗi đơn vị khối lượng của pin
4:Tự xả (Self-discharge) là hiện tượng pin mất dần năng lượng ngay cả khi không được sử dụng hoặc kết nối với bất kỳ thiết bị nào
6: Số chu kỳ sạc/xả trong toàn bộ tuổi thọ của pin.
Notes: Mật độ năng lượng nên càng cao càng tốt mà không làm tăng đáng kể trọng lượng của pin để đạt mức năng lượng mong muốn
Mật độ công suất cao -> dòng điện xả lớn -> giúp pin có thể cung cấp năng lượng nhanh chóng

## Slide 5: II. Phân loại pin
So sánh các loại pin trong ứng dụng xe điện
Pin
Nickel
(Ni-MH,Ni-Zn,…)
Lithium
(LMO, NMC,…)
Axit-chì
(VRLA,…)
Ưu: Rẻ, hiệu suất tốt ở nhiệt độ thấp và cao
Nhược: Mật độ năng lượng thấp, tuổi thọ thấp
Ứng dụng: UPS(nguồn điện dự phòng khi bị mất điện)
Ưu: Rẻ, Mật độ công suất cao, tuổi thọ cao
Nhược: Mật độ năng lượng thấp, hiện tượng tự xả
Ứng dụng: xe điện lai HEV(dùng cả động cơ đốt trong và pin)
Ưu: Mật độ công suất, năng lượng cao, tuổi thọ cao, nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn, hiện tượng tự xả thấp
Nhược: Chi phí cao hơn, nguy cơ cháy nổ
Ứng dụng: xe điện lai HEV và xe điện BEV(chạy hoàn toàn bằng pin)

## Slide 6: III. Pin lithium
Cấu tạo
Tương tự như các loại pin khác, tế bào pin lithium-ion bao gồm bốn thành phần chính:
Cực dương (cathode): thường là oxide kim loại lithium, là nguồn cung cấp chính các ion lithium
Cực âm (anode): Thường sử dụng graphite (một dạng thù hình của carbon) có chức năng chứa ion lithium.
Chất điện phân (electrolyte): Dẫn các ion lithium giữa cực dương và cực âm.
Màng ngăn (separator): Ngăn cách hai cực nhưng chỉ cho phép ion lithium đi qua.

## Slide 7: III. Pin lithium
Phân loại và so sánh
Cathode là nguồn cung cấp chính các ion lithium
Để đạt được dung lượng cao, chất liệu này phải có khả năng chứa được một lượng lớn lithium
4 kim loại phổ biến

## Slide 8: III. Pin lithium
Phân loại và so sánh
NMC chiếm diện tích lớn nhất
Đang được ứng dụng rộng rãi trong xe điện
Tuy nhiên độ thân thiện với môi trường, độ an toàn, tin cậy và độ bền thì không bằng LFP
Ứng dụng cần độ an toàn cao

## Slide 9: III. Pin lithium
Quá trình sạc (khi có dòng và áp đưa vào pin)
Tại Cathode:
Oxit kim loại (LiMO₂) bị ion hóa thành Li⁺và e⁻
Tại anode:
Các ion Li⁺ đi qua chất điện phân và màng ngăn (separator) đến cực âm.
Electron e⁻ không thể đi qua màng ngăn mà phải đi theo mạch ngoài (qua bộ sạc) về cực âm.
Cực âm thường làm từ graphite (C₆) hấp thụ các ion lithium Li⁺, tạo thành hợp chất LiC₆
Năng lượng điện từ bộ sạc được chuyển hóa thành năng lượng hóa học bằng cách lưu trữ ion lithium trong anode.

## Slide 10: III. Pin lithium
Quá trình xả (khi có tải đặt vào)
Tại Anode:
Lithium đã lưu trữ trong quá trình sạc tồn tại dưới dạng LiC₆
Khi xả, LiC₆ giải phóng ion Li⁺ và electron e⁻
e⁻ di chuyển qua mạch ngoài, cung cấp điện cho tải, Ion lithium (Li⁺) di chuyển qua màng ngăn đến cathode
Tại Cathode:
Li⁺ kết hợp với e⁻ và vật liệu cathode (MO₂), tạo thành hợp chất LiMO₂
Khi pin lithium xả năng lượng hóa học được chuyển thành năng lượng điện để cung cấp cho tải(quá trình ngược lại với sạc)

## Slide 11: IV. Đọc datasheet
Các thông số quan trọng
Ví dụ với datasheet của pin LIR18650:

## Slide 12: IV. Đọc datasheet
Các đồ thị

## Slide 13: Công việc tiếp theo
Mô hình pin

## Slide 14: Thank you!